Laboratorul de Fizica si Structura Polimerilor

Aparate si instalatii puse in functiune in ultimii 2-3 ani si aflate in exploatarea laboratorului

|  | Denumire, producator, model, configuratie | Utilizari principale | Parametri de lucru | Info privind instalarea, operarea, servicii oferite | Conditii de respectat de catre solicitanti; Situatia actuala a aparatului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalatie pentru azot lichid. Comporta doua parti principale: - lichefiatorul, model LNP 40, Cryomech (SUA), si - generatorul de azot-gaz cu max. 0.01% oxigen, model Micro 8000, Carbo-Trade (Franta-SUA) | Produsul final este azotul lichid, utilizat ca agent de racire. Produsul intermediar sau care rezulta prin evaporarea produsului final, adica azotul-gaz cu max. 0.01%O2, este si un bun mediu inert. | Lichefiatorul: - max. 40 litri in 24 de ore Generatorul de azot-gaz: - max. 1500 litri la presiune normala, pe ora, - presiune de 6-7 bar in rezervorul de stocare. | - Demisol, tronsonul I; - Operator: Alazaroaiei Virgil - Produsul este destinat in special aparatelor de RMN, DMA, DSC, WAXD, dar si altor utilizatori, in limita diponibilitatilor. | Livrarea azotului lichid se face in vasele dewar ale solicitantului. Productie curenta de azot lichid. |
| 2 | Spectrometru RMN de 400 MHz (pentru protoni), model Bruker Avance DRX 400 | Obtinerea de spectre RMN pe nuclizii H-1, C-13 si Si-29 pe probe lichide. | Frecvente de RMN: 400 MHz (H-1), 100 MHz(C-13) si 79.5 MHz(Si-29). Temperatura variabila, de la 20 la 100 oC. Diverse tehnici 1D si 2D. | - Demisol, tronsonul I; - Operatori: Ailiesei Gabriela, drd, si Condrea Anisoara; - Servicii oferite cercetatorilor din institut (fara plata directa) si solicitantilor din afara institutului (contracost sau plata indirecta) | Respectarea regulilor specifice metodei si aparatului (disponibile pe pagina web a institutului). Aparat in exploatare curenta. |
| 3 | Spectrometru RMN de 90 MHz (pentru protoni), model Varian EM 390 | Obtinerea de spectre RMN pe nuclee de H-1 (protoni). | Frecvente de RMN: 90 MHz (H-1). Temperatura variabila, de la – 60 la + 120 oC. Spectre 1D. | - Demisol, tronsonul I; - Operatori: Ailiesei Gabriela, drd, si Condrea Anisoara; - Servicii oferite cercetatorilor din institut (fara plata directa) . | Respectarea regulilor specifice metodei si aparatului (similare aparatului precedent, JEOL, de 60 MHz). Aparat in exploatare curenta. |
| 4 | Spectrofotometru FTIR, model Bruker Vertex 70 | Obtinerea de spectre FTIR | Domeniul: 5000 – 400 cm-1. Accesoriu pentru reflexie totala atenuata (ATR), cu posibilitatea inregistrarii in domeniul de temperatura 20 - 200(C | - Parter, tronsonul II - Operatori: Drobota Mioara, drd, Avadanei Mihaela, drd - Servicii oferite cercetatorilor din institut (fara plata directa) si solicitantilor din afara institutului (contracost sau plata indirecta) | Respectarea regulilor specifice metodei si aparatului Aparat in exploatare curenta. |
| 5 | Spectrofotometru UV-Viz SPECORD 200 Analytik Jena | Obtinerea de spectre de absorbtie in ultraviolet-vizibil | Domeniu spectral de lucru: 190 - 1100 nm | - Parter, tronson II, - Operatori: Ursu Dorel, ( Dr. Lupu Mihaela) - Servicii oferite cercetatorilor din institut (fara plata directa) si solicitantilor din afara institutului (contracost sau plata indirecta) | Respectarea regulilor specifice metodei si aparatului. Aparat in exploatare curenta. |
| 6 | Spectrofotometru de fluorescenta Model LS 55 PerkinElmer | Obtinerea de spectre de fluorescenta | Domeniu de emisie: 200 - 650 nm Domeniu de excitatie: 200 - 800 nm | - Parter, tronson II, - Operatori: Ursu Dorel, (Tigoianu Ionut Radu) - Servicii oferite cercetatorilor din institut (fara plata directa) si solicitantilor din afara institutului (contracost sau plata indirecta) | Respectarea regulilor specifice metodei si aparatului Aparat in exploatare curenta. |
| 7 | Difractometru de radiatii X, model Bruker AD8 ADVANCE | Analiza si determinarea structurii cristaline, a gradului de cristalinitate, analiza de faza, a carac-teristicilor straturilor subtiri, a modificarilor de structura cu temperatura | Configuratii: Bragg-Bretano, Goebel-unda paralela, reflectometrie, temperatura variabila; Tub cu anod de Cu, 2,2 kW, max 60 kV si 50 mA, radiatie Cu K(, focar liniar, detector dinamic cu scintilatii NaI | - Parter, tronsonul III, camera 157. Operatori: Daniel Timpu, Magda Aflorii - Servicii oferite cerce-tatorilor din institut (fara plata directa) si solicitantilor din afara institutului (contra-cost sau plata indirecta) | Respectarea regulilor specifice metodei si aparatului. Aparat in exploatare curenta. |
| 8 | Analizor de elemente CHNS 2400 II Perkin Elmer | Dozarea elementelor C,H,N si S | 925 oC combustie 540 oC reducere (simultan) He, O2 99,995% aer 99,99% | - Demisol, tronsonul II; - Operatori: Filip Angela si Irimia Roxana; - Servicii oferite cercetatorilor din institut (fara plata directa) . | Respectarea regulilor specifice metodei si aparatului, respectiv pentru probe explozive sau care contin S, Hal, metale; Functionare intermitenta: - C,H,N, pentru loturi de 40 de probe fara S; - S, daca exista conditii. |
| 9 | Calorimetru cu scanare diferentiala de temperatura, model Pyris Diamond DSC, Perkin Elmer USA | Evaluare tranzitii termice si procese chimice Comportare termica generala. | -Viteze de scanare: tipic – 5, 10, 20 oC/min; -domeniu de temperatura: intre –150 si 725oC (functie de tipul racirii – LN2 sau Intracooler 2P) | Parter, tronsonul I, cam.61. - Operator: Grigoras Cristian, drd; - Servicii oferite pentru institut (fara plata) si din afara (cu plata). | Regulile specifice metodei sunt afisate in laborator. Aparat aflat in exploatare. |
| 10 | Aparat pentru masuratori multiunghilare de difuzia luminii (Light Scattering Photometer for MALS ..), model DAWN DSP, Wyatt Technologies Co, SUA | Masuratori absolute de masa moleculara si dimensiuni la polimeri si la alte particule de dimensiuni nanometrice; Studii de interactii intermoleculare, etc. | Sursa laser de 633 nm; 18 unghiuri; masuratori statice (in batch) pe probe stationare si masuratori pe probe in curgere (ca detector in sisteme GPC); temperatura camerei | - Provizoriu - in camera 40 (parter); definitiv - in laboratorul de mase moleculare. - Operator: Grigoras Anca, drd - Servicii oferite in prezent: determinari de Mw, A2 si Rg, prin masuratori pe probe stationare (in batch). | - Respectarea regulilor specifice metodei: solutii filtrate la sub 0.5 microni, de preferat incolore, increment dn/dc cunoscut sau posibilitati de determinare. - Necesita refractometru. |
| 11 | Scanning Probe Microscope (AFM), model SOLVER PRO-M, produs de NT-MDT Rusia | Analiza morfologiei supra-fetei probelor solide si a proprietatilor punctuale de tip electric, capacitiv, magnetic, mecanic. | Configuratii diverse: AFM, EFM, MFM, KPM, AFAM, SCM, STM, nano-litografie. Moduri de lucru: contact, semicontact, noncontact. Suprafata investigata: 60(60(7(m, maxima, si 1(1(0.1nm, minima. Temperatura: 20-300(C | - Parter, tronsonul II, cam.43 - Operatori: Daniel Timpu, Gabriela Hitruc, Iulia Stoica - Servicii oferite cerce-tatorilor din institut (fara plata directa) si solicitantilor din afara institutului (contra-cost sau plata indirecta) | Respectarea regulilor specifice metodei si aparatului. Aparat in exploatare curenta. |
| 12 | Centrifuga pentru depunerea de filme din solutie (Spin Coater), model WS-400B-6NPP, Laurell Technologies Corporation. |  | Viteze de rotatie – pana la 10000 rot/min. Suporturi rotunde sau patrate cu dimensiunea cea mai mare de 100 mm. Atmosfera inerta, temperatura camerei. | - Parter, tronsonul II - Operator: Avadanei Mihaela, drd - Servicii oferite cercetatorilor din institut | Solutii filtrate corespunzator rugozitatii dorite filmului (obisnuit min. 0.05 microni); suporturi suficient de netede; testare prealabila a peliculogenitatii. Aparat in exploatare curenta. |
|  |  | Depunere de filme subtiri pe suport rigid si plan |  |  |  |
| 13 | Detector refractometric, Smart RI Detector 2300, Knauer, Germania | Detector universal de concentratie pentru sisteme GPC, HPLC, etc | Domeniul de RI: 1.00–1.75 RIU Domeniul de masura: ± 10-3 RIU Wavelength : 950 nm | - Demisol, tronson II, C 142 - de inserat in linia GPC pt polimeri solubili in apa | - Pus in functie, testat in special pt solutii apoase. |
| 13 | Refractometru diferential, model Optilab rEX, Wyatt Rechnologies Co, SUA | Masuratori absolute de indice de refractie si de increment dn/dc, cel de al doilea parametru fiind indispensabil determinarilor de Mw prin “difuzia luminii”. | Utilizabil in doua moduri: (i) masuratori pe probe statice (batch mode), si (ii) ca detector in sisteme GPC/LC/HPLC. Radiatie de 633 nm; Domeniul: 1.2 la 1.75 RIU | - Parter, cam. 40 (provizoriu) - Operator: Grigoras Anca - Destinat determinarilor de masa moleculara la polimeri prin masuratori de difuzia luminii, dar si diverselor alte studii. | Aparat sosit si pus in functiune (24.01.08). Va fi pus in exploatare in noul laborator de mase moleculare (camera 142, demisol, tronson2). |
| 14 | Spectrometru dielectric, model CONCEPT 40, producator Novocontrol Technologies GmbH, Germania | Masuratori de constanta si pierderi dielectrice functie de frecventa si temperatura | Domenii de lucru: 3 (Hz ( 20 MHz si -160 ( + 400 oC |  | Asteptat prin mai 2008 |

Data:  Aprilie 2008                                                     Dr. Virgil Barboiu